МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Кузбасский государственный технический университет имени Т. Ф. Горбачева»

Кафедра строительства подземных сооружений, шахт

и разработки месторождений полезных ископаемых

Составитель

Кассихина Елена Геннадьевна

Построение эпюр изгибающих моментов в балках

c использованием EXCEL

Методические указания к лабораторной работе

Рекомендовано учебно-методической комиссией специализации 21.05.04.05 «Шахтное и подземное строительство» в качестве электронного издания для использования в учебном процессе

Кемерово 2016

Рецензенты

Политов А. П. – профессор кафедры строительства подземных сооружений, шахт и разработки месторождений полезных ископаемых

Клюкин Г. К. – доцент кафедры строительства подземных сооружений, шахт и разработки месторождений полезных ископаемых

Кассихина Елена Геннадьевна

Построение эпюр изгибающих моментов в балках c использованием EXCEL: методические указания к лабораторной работе по дисциплине «Моделирование физических процессов в горном деле» [Электронный ресурс] : для студентов направления 21.05.04 «Горное дело», специализации «Шахтное и подземное строительство», очной формы обучения / сост. Е. Г. Кассихина; КузГТУ. – Кемерово, 2016. – Систем. требования : Pentium IV ; ОЗУ 512 Мб ; Windows XP ; мышь. – Загл. с экрана.

Приведены краткие теоретические положения, общие рекомендации к проведению лабораторного занятия, формы контроля, перечень вопросов для контроля успеваемости.

Предназначены в помощь студентам при изучении теоретического курса дисциплины «Моделирование физических процессов в горном деле». Разработаны впервые.

© КузГТУ, 2016

© Кассихина, Е. Г.,

составление, 2016

Лабораторная работа

«ПОСТРОЕНИЕ ЭПЮР ИЗГИБАЮЩИХ МОМЕНТОВ В БАЛКАХ

C ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ EXCEL»

- Цель лабораторной работы

Целью работы является изучение принципа построения эпюр изгибающих моментов и поперечных сил при помощи табличного процессора Microsoft Excel для однопролетной шарнирно-опертой по обоим концам балки (рис. 1) в соответствии с вариантом задания (табл. 1).

Варианты задания

Геометрические размеры и действующие на балки нагрузки приведены в табл. 1.

Таблица 1

| № варианта | l, м | lp, м | lq1, м | lq2, м | lm, м | Р, кН | q, кН/м | m, кНм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 5 | 20 | 10 | 30 |
| 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 40 | 20 | 40 |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 40 | 30 | 80 |
| 4 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | 70 | 40 | 80 |
| 5 | 6 | 3 | 1 | 3 | 5 | 80 | 50 | 100 |
| 6 | 6 | 3 | 2 | 3 | 4 | 20 | 10 | 20 |
| 7 | 6 | 4 | 4 | 1 | 4 | 80 | 50 | 100 |
| 8 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 40 | 30 | 60 |
| 9 | 6 | 2 | 1 | 4 | 2 | 40 | 20 | 40 |
| 10 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 20 | 20 | 30 |
| 11 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | 70 | 40 | 80 |

- Элементы теории

Применяем метод суперпозиции, означающий, что для каждого сечения балки вычисляем изгибающие моменты отдельно от каждой нагрузки, а затем производим суммирование полученных значений, по результатам которого строим эпюру суммарных моментов.

- Для выполнения задания потребуется:

- определить опорные реакции отдельно от каждой нагрузки;

- вычислить для каждого сечения балки значения изгибающих моментов отдельно от каждой нагрузки;

- вычислить для каждого сечения балки суммарный изгибающий момент от всех нагрузок;

- построить эпюру суммарных изгибающих моментов;

- найти экстремальные значения изгибающих моментов.

Ниже приведены формулы для вычисления опорных реакций и изгибающих моментов в каждом сечении балки отдельно: от действия сосредоточенной силы Р, от действия равномерно распределенной нагрузки q, от действия сосредоточенного момента m.

Действие сосредоточенной силы Р

,    ,  ,

Действие равномерно распределенной нагрузки q

,           ,        ,

.

Действие сосредоточенного момента m

,       ,        ,

Определение суммарного изгибающего момента Мх(z)

.

- Указания к выполнению и оформлению задания

Пример выполнения и оформления задания в Excel показан на рис. 5 (для наглядности большая часть строк скрыта):

- в ячейки вводим геометрические размеры l, lp, lq1, lq2, lm и действующие на балку нагрузки P, q и m;

- для каждого вида нагрузки вычисляем опорные реакции  Ap, Bp, Aq, Bq, Am, Bm и проверяем правильность их определения через (y;

- в столбец «z» вводим значения z с шагом 0,01 м;

- для каждого значения z вычисляем изгибающие моменты отдельно от действия каждой из приложенных нагрузок. Следует помнить, что на разных интервалах z мы используем различные формулы для определения изгибающих моментов;

- в столбце «Мх(z)» для каждого значения z вычисляем суммарный изгибающий момент ;

- используя функции МАКС и МИН, вычисляем экстремальные значения суммарных изгибающих моментов.

- Требования к отчету

Материалы лабораторной работы должны быть оформлены в рабочем пространстве EXCEL. В отчете должны содержаться:

- наименование работы;

- цель работы;

- расчетные схемы балки (выполнить в любом графическом редакторе);

- исходные формулы (должны быть набраны в редакторе формул);

- таблицы значений;

- график эпюры суммарных моментов Mx(z);

- экстремальные значения суммарных изгибающих моментов.

|  | l | lp | lq1 | lq2 | lm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | м | м | м | м | м |
|  | 6 | 1 | 2 | 2 | 5 |

| z | Mxp(z) | Mxq(z) | Mxm(z) | Момент Mx(z) | Экстремум Mx(z) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| м | кНм | кНм | кНм | кНм | кНм |
| 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,01 | 0,25 | 0,2 | -0,07 | 0,38 |  |
| 0,02 | 0,5 | 0,4 | -0,13 | 0,77 |  |
| 0,99 | 24,75 | 19,8 | -6,60 | 37,95 |  |
| 1 | 25 | 20 | -6,67 | 38,33 |  |
| 1,01 | 24,95 | 20,2 | -6,73 | 38,42 |  |
| 1,02 | 24,9 | 20,4 | -6,80 | 38,50 |  |
| 1,99 | 20,05 | 39,8 | -13,27 | 46,58 |  |
| 2 | 20 | 40 | -13,33 | 46,67 |  |
| 2,01 | 19,95 | 40,199 | -13,40 | 46,75 |  |
| 2,41 | 17,95 | 46,519 | -16,07 | 48,40 |  |
| 2,42 | 17,9 | 46,636 | -16,13 | 48,40 | 48,40 |
| 2,43 | 17,85 | 46,751 | -16,20 | 48,40 |  |
| 2,44 | 17,8 | 46,864 | -16,27 | 48,40 |  |
| 2,98 | 15,1 | 49,996 | -19,87 | 45,23 |  |
| 2,99 | 15,05 | 49,999 | -19,93 | 45,12 |  |
| 3 | 15 | 50 | -20,00 | 45,00 |  |
| 3,01 | 14,95 | 49,999 | -20,07 | 44,88 |  |
| 3,02 | 14,9 | 49,996 | -20,13 | 44,76 |  |
| 3,98 | 10,1 | 40,396 | -26,53 | 23,96 |  |
| 3,99 | 10,05 | 40,199 | -26,60 | 23,65 |  |
| 4 | 10 | 40 | -26,67 | 23,33 |  |
| 4,01 | 9,95 | 39,8 | -26,73 | 23,02 |  |
| 4,98 | 5,1 | 20,4 | -33,20 | -7,70 |  |
| 4,99 | 5,05 | 20,2 | -33,27 | -8,02 | -8,02 |
| 5 | 5 | 20 | 6,67 | 31,67 |  |
| 5,01 | 4,95 | 19,8 | 6,60 | 31,35 |  |
| 5,02 | 4,9 | 19,6 | 6,53 | 31,03 |  |
| 5,98 | 0,1 | 0,4 | 0,13 | 0,63 |  |
| 5,99 | 0,05 | 0,2 | 0,07 | 0,32 |  |
| 6 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |  |

| P | Ap | Bp | yp |
| --- | --- | --- | --- |
| кН | кН | кН | кН |
| 30 | 25 | 5 | 0 |
| q | Aq | Bq | yq |
| кН | кН | кН | кН |
| 20 | 20 | 20 | 0 |
| m | Am | Bm | ym |
| кНм | кН | кН | кН |
| 40 | 6,66667 | 6,666667 | 0 |

- Контрольные вопросы

- В чем заключается метод суперпозиции?

- Как построить диаграмму с областями?

- Какие другие методы определения внутренних усилий в балке вы знаете?

- Как построить эпюру поперечных сил при помощи Excel? Постройте самостоятельно эпюру поперечных сил для вашего варианта.

- Как изменить формат рядов данных горизонтальной и вертикальной осей?

- При помощи каких функций определяют точки экстремумов?

- Список рекомендуемой литературы

- Информатика : учеб. пособие для студентов втузов / под ред. С. В. Симоновича. – Санкт-Петербург : Питер, 2012. – 640 с.

- Климачева, Т. AutoCAD 2010. Полный курс для профессионалов. – Москва : Вильямс, 2010. – 1088 с.

- Справочник проектировщика промышленных, жилых и общественных зданий и сооружений. Расчетно-теоретический. Кн. 1 / под ред. А. А. Уманского. – Москва : Стройиздат, 1972. – 600 с.

- Теоретическая механика. Статика : учеб. пособие / под ред. И. Г. Филиппова. – Москва : МИСИ, 1992. – 640 с.

- Сербин, Е. П. Строительные конструкции: учеб. пособие / Е. П. Сербин, В. И. Сетков. – Москва : РИОР, 2010. – 236 с.

- Жвалевский, А. CorelDRAW 12. Библиотека пользователя / А. Жвалевский, Ю. Гурский. – Санкт-Петербург: Питер, 2005. – 320 с.

# Text boxes

Р

q

m

lp

lq1

lq2

lm

l

Рис. 1. Расчетная схема балки

Р

lp

l

z

Ap

Bp

y

Рис. 2. Расчетная схема балки при действии сосредоточенной силы Р

q

lq1

lq2

l

Aq

Bq

z

y

y

Рис. 3. Расчетная схема балки при действии распределенной нагрузки q

y

m

z

lm

l

Bm

Am

Рис. 4. Расчетная схема балки при действии сосредоточенного момента m

Р

q

m

lp

lq1

lq2

lm

l

Момент Мх(z)

z

Рис. 5 Пример выполнения и оформления задания

Рис. 5 Пример оформления лабораторной работы